ФОРМА 5

по объекту: Распределительный газопровод в д. Лубни  Слободского района Кировской области

Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, используемых для производства работ

(с указанием конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, и указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии))

Участник открытого конкурса_________________________________________________________________________________________________

| Сведения технического задания | Предложения участника открытого конкурса |
| --- | --- |
| № позиции тех. задания | Наименование товара (материала) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товаров (материалов) | Наимено вание товара (материала), маркировка | Конкретные показатели товара (материала) | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Стандарт на изделие, материал |
|  |  |  |  | Наименование параметра или характеристики | Вели чина |  |  |
| 1 | ГРПБ (ЭС-ПГБ122/502/2У1, в утепленном исполнении) | Контролируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 |
|  |  | Расчетное давление на входе, МПа | 0,53 |
|  |  | Расчетное давление на выходе, МПа | 0,002 |
|  |  | Регулятор (на рабочей/резервной линии редуцирования) | РДНК-1000 |
|  |  | Максимальная пропускная способность регулятора, куб.м/ч, при Рвх=0,6 МПа | 900 |
|  |  | Максимально-часовой расход газа, согласно схемы газоснабжения, куб.м/ч | 442,6 |
|  |  | Учет расхода газа | СГ-ЭКВз-Р-0,75-100/1,6 (1:100) |
|  |  | Учат расхода газа на обогрев | СГБ-G1,6 |
|  |  | Очистка газа от механических примесей | Фильтр газовый ФГ-50/50С5 |
|  |  | Система обогрева | Газовая |
|  |  | Номинальное давление для системы обогрева, Па (мм вод.ст.) | 2000 (200) |
|  |  | Расход газа для системы обогрева, куб.м/ч | 0,9 |
|  |  | Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
|  |  | Система телеметрии Теллур, комплект | 1 |
| 1.1 | фундамент ГРПБ | Монолитный армированный фундамент (бетон B15 F75), бетонная подготовка h=0,1 м (бетон B7,5 F50), песчаная подушка из песка средней крупности h=0,5 м ГОСТ 8736-93, с уплотнением грунта |
| 1.2 | ограждение ГРПБ | Сетчатое металлическое ограждение 13,0х5,0 м высотой 1,6 м на стойках Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91* (панели ограждения по серии 3.017-3.2-1), с калиткой и накладным замком. Фундамент под стойки - монолитный (бетон B10 F75 W6). |
| 1.3 | молниеотвод ГРПБ | Стержневой молниеотвод по РД34.21.122-87. Категория молниезащиты II. Молниеотвод из стальных труб по ГОСТ 10704-91: Ø159х4,5; Ø108х4,0; Ø76х3,5; Ø57х3,5; сталь круглая ГОСТ 2590-88 Ø16. Фундамент молниеотвода – монолитный армированный, из бетона В15 F50 W6. Заземлитель и заземление ГРПБ: вертикальный заземлитель - сталь круглая ГОСТ 2590-88 Ø18мм, горизонтальный заземлитель – полоса стальная ГОСТ 103-76 40х5 мм. |
| 1.4 | устройство подъездных путей и разворотных площадок | Щебень М600 ГОСТ 25607-94, 40-70мм; Среднезернистый песок ГОСТ 8736-93; |
| 1.5 | электроснабжение ГРПБ | Устройство вводное УВН-25-11 У1 Кабель ВБбШв-3х10 ГОСТ 16442-80. |
| 2 | Устройство надземных опор под газопроводы | По серии 5.905-18.05. Опора под газопровод Ду50, с.5.905-18.05 Сборочный чертеж УКГ 11.00-01 Опора под газопровод Ду200, с.5.905-18.05 Сборочный чертеж УКГ 11.00-06 Фундамент стоек - буронабивные сваи (бетон B10 F75) Стойки труба Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91*. |
| 3 | Грунтовка | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82* |
| 4 | Эмаль | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 |
| 5.2 | Трубы | Стальные электросварные ГОСТ 10704-91* Труба 57х3,5 |
| 5.1 6.1 10 | Трубы | Полиэтиленовые ГОСТ 50838-2009 ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6-225х12,8 ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6-160х9,1 ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6-90х5,2 ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8 ПЭ 80 ГАЗ SDR11-32х3, |
| 5.2 6.2 | Трубы | Стальные электросварные ГОСТ 10704-91* Труба 219х6,0 Труба 159х4,5 Труба 108х4,0 Труба 57х3,5 Труба 32х3,0 |
| 8 | Газопроводы-вводы к жилым домам | По серии 5.905-025 в.1 ч.2 На газопроводах-вводах устанавливаются: 1) Краны шаровые муфтовые Ру=1,6МПа, класс герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-93. Срок службы не менее 30 лет Кол-во циклов не менее 8000. Ду50, Ду25, марка КШ-25р, КШ-50р 2) Изолирующие соединения неразъемные по диэлектрику, марки СИ 25 р, СИ 50 р. |
| 9.1 9.3 9.4 | Кран шаровой фланцевый | Ру=1,6МПа, класс герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-93. Срок службы не менее 30 лет Кол-во циклов не менее 8000. Ду200, Ду150, Ду100, Ду50, Ду25 Марка КШ-200ф, КШ-150ф, КШ-100ф, КШ-50ф, КШ-25ф, |
| 9.2 | Ограждения отключающих устройств | Сетчатое металлическое ограждение 4х4м - 1шт.; 3х1м - 2шт.; 3х2м - 2шт. высотой 1,6м на стойках Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91* (панели ограждения по серии 3.017-3.2-1), с калиткой и накладным замком. Фундамент под стойки - монолитный (бетон B10 F75). |
| 11.1 11.2 | Футляры | Полиэтиленовые ГОСТ 50838-2009 ПЭ100 SDR11 - Ø 160х14,6 ПЭ100 SDR11 - Ø 110х10,0 ПЭ100 SDR11 - Ø 63х5,8 |
| 18 | Разборка и восстановление дорожных покрытий | При укладке газопровода через дороги: Щебень М600 ГОСТ 25607-94, 40-70мм; Среднезернистый песок ГОСТ 8736-93. |
| 20 | Сигнальная лента | Сигнальная лента с логотипом «Огнеопасно ГАЗ» ширина 200 мм |
| 19 | Опознавательные знаки и железобетонные столбики с опознавательными знаками | По серии 5.905.025 вып.1 ч.2. Материал табличек опознавательных знаков - пластик. |
| 21 | Электрические маркеры | Для определения приборным методом местонахождения полиэтиленовых газопроводов В соответствие с письмом ОАО «Кировоблгаз» №ВВ-02/1399 от 05.04.2013г. |
| 22 | Конденсатосборники | Готовое изделие по серии 5.905-25.05 в.1 ч.2 На газопроводах Дн-225, Дн-160, Дн-110 |

Подпись уполномоченного лица

участника размещения заказа

м.п.

дата