| Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» Октябрьский проспект,116а, г. Киров обл., 610001 ИНН 4345086310 КПП 434501001 тел/факс (8332) 54-00-77 www.gas43.ru e-mail: info@ gas43.ru 12.08.2013 г. №11(а)смр/инв-0813 | Участникам размещения заказа |
| --- | --- |

Извещение

о внесении изменений в документацию о проведении открытого аукциона

№11(а)смр/инв-0813

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» уведомляет о внесении следующих изменений в документацию о проведении открытого аукциона №11(а)смр/инв-0813:

- В техническом задании п. 25 читать:

| 25 | Установка конденсатосборников в ограждениях | шт. | 3 | Кондесатосборник для установки на газопровод Дн63, готовое изделие по с. с. 5.905-25.05 в.1 ч.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В разделе «Товары (материалы), используемые для производства работ» технического задания п. 25 читать:

| 25 | Конденсатосборник и сетчатое ограждение 1,0х1,0 | конденсатосборники – готовые изделия по с. 5.905-25.05 в.1 ч.1. Ограждения изготавливаются из стальных столбиков и сетчатых панелей по серии 3.017-3.2-1. |
| --- | --- | --- |

Абзац 5 дополнить:

Проектом предусматривается:

- прокладка газопровода низкого давления от точки подключения (газопровод низкого давления на выходе из проектированного пункта редуцирования газа) до потребителей по улицам деревни Плетеневская;

- присоединение к проектируемому газопроводу низкого давления на выходе из пункта редуцирования газа;

- прокладка газопроводов-вводов  от распределительного газопровода до жилых домов.

- затраты на вынос осей в натуру;

- первичный пуск газа

Дн160 – 220 м

Дн110 – 825 м

Дн063 – 2565 м

Дн032 – 1130 м

Установка отключающих устройств на проектируемых газопроводах предусматривается:

- на распределительных газопроводах низкого давления; (выходы из земли бетонируются);

- на газопроводах- вводах в жилые дома.

Директор КОГКУ «УГИИ»                                                                                   Е.О. Художидков