| Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» Октябрьский проспект,116а, г. Киров обл., 610001 ИНН 4345086310 КПП 434501001 тел/факс (8332) 54-00-77 www.gas43.ru e-mail: info@ gas43.ru 08.10.2012 г. №11(к)смр/инв-1112 | Участникам размещения заказа |
| --- | --- |

Извещение

о внесении изменений в конкурсную документацию

по конкурсу №11(к)смр/инв-1112

КОГКУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» уведомляет о внесении следующих изменений в конкурсную документацию по конкурсу №11(к)смр/инв-1112:

- Техническое задание по лоту №4 читать в следующей редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №4

к конкурсу на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту газификации:

«Распределительный газопровод по ул.Советская, Комсомольская, Стахановская, Рабочая, Пионерская, Октябрьская, Труда в п.Торфяной

Оричевского района Кировской области»

1.	Установка газорегуляторных пунктов в шкафном исполнении ГРПШ (с основной и резервной линией редуцирования, с газовым обогревом) – 3 шт.

2.	Наружный газопровод среднего давления III категории в подземном исполнении - из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11 Д=63х5,8 по ГОСТ Р 50838-2009 протяженностью – 736,0 п.м.

3.	Наружный газопровод низкого давления в подземном исполнении - из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 Д=110х6,3; Д=90х5,2; Д=63х5,8; Д=32х3,0 по ГОСТ Р 50838-2009 протяженностью – 6281,0 п.м.

4.	Газопроводы прокладываются в подземном исполнении. Глубина заложения газопроводов 2,00 – 3,00 м.

5.	Прокладка стальных газопроводов низкого давления по фасадам многоквартирных жилых домов - 250,0 п.м.

6.	На проектируемом газопроводе предусмотрена установка отключающих устройств в надземном исполнении, всего - 6 шт. В проекте установлены шаровые краны, класс герметичности – «А». Средний срок службы не менее 30 лет.

7.	Для подключения жилых домов на газопроводе низкого давления выполнены отводы с выходом из земли и установкой фланцевых шаровых кранов всего - 309 шт, в том числе по диаметрам: Ду=25 - 171 шт, Ду=50 - 8 шт. Срок службы шаровых кранов не менее 10 лет (8000 циклов), класс герметичности – «А».

8.	Пересечение автодорог с асфальто-бетонным покрытием методом ННБ - протяженность 212,5 п.м.: Д=63х5,8; Д=32х3,0 по ГОСТ Р 50838-2009.

9.	При строительстве газопровода предусмотрены следующие виды работ:

•	Рекультивация земельного участка площадью - 55579,0 м2;

•	Разборка и восстановление забора - 822,0 п.м.;

•	Вырубка деревьев - 8 шт;

•	При укладке газопровода через дороги разборка и восстановление дорожных покрытий: асфальто-бетонное - 267,0 м2; щебеночное –               6,0 м2; шлаковое с восстановлением гравийно-песчаным– 4,0 м2, грунтовое с восстановлением гравийно-песчаным– 1211,0 м2

10. В расчете договорной цены предусмотреть расходы на врезки в существующий газопровод, пусконаладочные работы ГРПШ, пуск газа во вновь построенные газопроводы . Работы должны быть выполнены специализированной организацией.

11. На все применяемые материалы должны быть сертификаты заводов изготовителей,  паспорта на оборудование, в т.ч. разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах.

12. Продолжительность строительства составит по ПОС - 3 месяца.

Замена конструктивных элементов, способа и места прокладки коммуникаций, изменение технических решений по желанию подрядчика невозможны, только в случае обнаружения ошибки проектировщика.

- Техническое задание по лоту №7 читать в следующей редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №7

к конкурсу на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ

по объекту газификации:

«Распределительные сети газопровода по пер. Майский в г. Нолинске Нолинского района Кировской области»

- Наружный газопровод низкого давления в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ – 100 SDR11, ПЭ 80 SDR17,6 и SDR11; Ф110х10;  Ф63х5,8; Ф32х3 по ГОСТ Р 50838-2009 протяженностью - 657п.м. Надземная прокладка газопровода низкого давления из стальных электросварных  труб Ф32х3;Ф57х3,5;  по ГОСТ 10705-80 протяженностью-530п.м.

- Наружный газопровод среднего давления в подземном исполнении - из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR11  63х5.8; по ГОСТ Р 50838-2009 протяженностью – 5,0 п.м.

- Газопроводы прокладываются в подземном исполнении. Глубина заложения газопроводов не менее 1,50 – 2,0м.

- На проектируемом газопроводе предусмотрена установка отключающих устройств в надземном исполнении , всего- 3шт. ( Ду=100-1шт., Ду=50-2шт). В проекте установлены шаровые краны, класс герметичности – «А». Средний срок службы не менее 30 лет.

- Для подключения жилых домов на газопроводе низкого давления выполнены отводы с выходом из земли и установкой фланцевых шаровых кранов, всего – 28шт., в том числе по диаметрам: Ду=25 – 41шт., Ду=50 – 10шт.  Срок службы шаровых кранов не менее 10 лет (8000 циклов), класс герметичности «А».

- При пересечении проезжей части улиц, коммуникаций предусмотрена установка футляров из полиэтиленовых труб Ø- 160х14,6, Ø- 110х10 ; ПЭ 100 SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009, всего 14 шт. общей протяженностью – 123 п.м.

- Пересечение методом продавливания – 68,5 п.м. в т.ч. Ø- 110х10 – 37 м.п.,

Ø- 160х14,6 -31,5 м.п.

- Установка ГРПШ (с основной и резервной линией редуцирования, с газовым обогревом), молниеприемника, заземления и ограждения – согласно опросного листа.

- При строительстве газопровода предусмотрены следующие виды работ.

Снятие и восстановление растительного слоя – 600 м. ²

Планировка площадей – 0,3 га.

Вырубка деревьев и кустарников – нет.

- Продолжительность строительства по ПОС составит   – 1 месяц.

- В расчете договорной цены предусмотреть расходы на врезки в существующий газопровод, пусконаладочные работы ГРПШ, пуск газа во вновь построенные газопроводы . Работы должны быть выполнены специализированной организацией.

На все применяемые материалы должны быть сертификаты заводов изготовителей,  паспорта на оборудование,в т.ч. разрешение Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах.

Замена конструктивных элементов, способа и места прокладки газопроводов, изменение технических решений по желанию подрядчика невозможны, только в случае обнаружения ошибки проектировщика.

Директор                                                                                                                         А.Ю. Чиликин