Приложение №1

к заявке на участие в открытом аукционе №_________________

на право заключения договора выполнение строительно-монтажных работ

по объекту________________________________________________________

Предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров, используемых для производства работ

(с указанием конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленным документацией о проведении открытого аукциона, и указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии))

Участник размещения заказа___________________________________________________________________________________________________

| Сведения технического задания | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| № позиции тех. задания | Наименование товара (материала) | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товаров (материалов) | Наимено вание товара (материала), маркировка | Конкретные показатели товара (материала) | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Стандарт на изделие, материал |
|  |  |  |  | Наименование параметра или характеристики | Вели чина |  |  |
|  |  | Наименование параметра или характеристики | Величина |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРПШ | Контролируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
|  |  | Максимальное давление на входе, МПа | 0,3 |
|  |  | Диапазон настройки выходного давления,кПа | От 2 до 5 |
|  |  | Расчетное давление на входе, МПа | 0,298 |
|  |  | Расчетное давление на выходе, МПа | 0,002 |
|  |  | Регулятор (на рабочей/резервной линии редуцирования) | РДНК-1000 |
|  |  | Максимальная пропускная способность регулятора, м3/ч, при Рвх=0,300 МПа | 600 |
|  |  | Максимально - часовой расход газа, согласно схемы газоснабжения, м3/ч | 320,4 |
|  |  | Учет расхода газа с корректором ЕК270 | СГ-ЭКВз-Р-0,5-100/1,6 |
|  |  | Учет расхода газа на обогрев | СГБ-G4 |
|  |  | Очистка газа от механических примесей | фильтр газовый |
|  |  | Система обогрева | газовая |
|  |  | Номинальное давление для системы обогрева, Па (мм вод. ст.) | 2000(200) |
|  |  | Расход газа для системы обогрева, м3/ч | 0,4 |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более: - длина -ширина -высота | 1800 1160 1650 |
|  |  | Масса, кг. не более | 300 |
| 1.1. | Бетон | Класс В15 F75 |
| 1.2. | Ограждение | Сетчатое металлическое, размерами 6,0 х 3,0 м высотой 1,6 м |
| 1.2. | Столбы | Железобетонные, для ограждения |
| 1.4. | Стержневой молниеотвод | По РД34.21.122-87. Категория молниезащиты II. Высота молниеприемника 14м. Из металлических труб. |
| 1.4. | Сосредоточенный заземлитель | Для заземления молниезащиты. Из стержней: уголок 50 х 50 х 5; l = 3.0 м соединенных полосой 40 х 5,0 м. |
| 2 | Трубы | Для стоек, металлические, (20 ГОСТ 1050-88*) по ГОСТ 10704-91. |
| 2 | Швеллеры | По ГОСТ 8240-97 (С 245 ГОСТ 27772-88*). |
| 3 | Грунтовка | ГФ 021 по ГОСТ 25129-82* |
| 4 | Эмаль | ПФ-133 по ГОСТ 926-82* |
| 5.1. | Трубы | Полиэтиленовые. ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-160x14,6; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-110x10,0; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63x5,8 |
| 5.2. | Трубы | Стальные электросварные. Труба 159х4,0 ГОСТ 10704-91*; Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91*;Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91* |
| 6.1. | Трубы | Полиэтиленовые. ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-225х20,5; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-160x14,6; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-110x10,0; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-63x5,8; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-32х3,0 |
| 6.2. | Трубы | Стальные электросварные. Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91*; Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91*; Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91*; Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91*; Труба 32х2,0 ГОСТ 10704-91* |
| 7 | Трубы | Стальные. Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91*; Труба 32х2,0 ГОСТ 10704-91* |
| 8 | Стальной фланцевый шаровый кран | Условное давление Ру = 1,6 МПа. Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-93. Срок службы задвижек не менее 5 лет. Ду 50, 100, 150, 200. |
| 9 | Фланцевый шаровый кран | Условным диаметром Ду25 и условным давлением Ру 4,0 МПа. Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-93. |
| 10 | Шаровый кран изолирующий | Условным диаметром Ду25 - 133 шт. и Ду 50- 2 шт. условным давлением Ру=4,0МПа. Класс герметичности – «А» по ГОСТ 9544-93. |
| 11.1. | Футляр | Из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р50838-2009. ПЭ100 SDR11- Ø 315х28,6; ПЭ100 SDR11- Ø 225х20,5; ПЭ100 SDR11- Ø160х14,6; ПЭ100 SDR11- Ø63х5,8 |
| 11.2. | Футляр | Из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р50838-2009. ПЭ100 SDR11- Ø 315х28,6; ПЭ100 SDR11- Ø 225х20,5; ПЭ100 SDR11- Ø160х14,6; ПЭ100 SDR11- Ø110х10,0; ПЭ100 SDR11- Ø63х5,8 |
| 12 | Футляр | Из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (сталь В СТ3сп по ГОСТ 10705-80*) с защитным покрытием «весьма усиленного типа» экструдированный полиэтилен ГОСТ 9.609-2005. Труба 325х7,0 ГОСТ 10704-91*; труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91*; труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91*; труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91* |
| 13 | Трубы | Полиэтиленовые ПЭ100 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р50838-2009 с минимальной длительной прочностью 10,0МПа диаметр 110х10,0 мм. |
| 23 | Пригрузы для балластировки газопровода | ЦПС улучшенные для кладочных работ, цементный рецепт №5 марка 150, в мешках тканевых. |
| 31 | Сигнальная лента | Полиэтиленовая, ЛСГ200 |

Подпись уполномоченного лица

участника размещения заказа

м.п.

дата