| Кировское областное государственное казенное учреждение «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» Октябрьский проспект,116а, г. Киров обл., 610001 ИНН 4345086310 КПП 434501001 тел (8332) 54-00-77 факс (8332)54-60-85 www.gas43.ru e-mail: info@ gas43.ru «___»_______2011г. № __________ Разъяснение положений конкурсной документации № 4 пир-0911 |  |
| --- | --- |

| Запрос | Разъяснение |
| --- | --- |
| В технических заданиях по всем объектам заложено большое количество газопроводов низкого давления по территории поселений. Однако СНиП 42-01-2002 (актуализированная редакция) запрещает прокладку газопроводов низкого давления по территории поселений (см.п.4.2) и регламентирует установку ПРГ у каждого потребителя. | Технические задания на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: «Распределительные сети газопровода в п. Вичевщина Куменского района Кировской области», «Распределительные сети газопровода в с. Вожгалы Куменского района Кировской области», Распределительные сети газопровода в п. Гирсово Юрьянского района Кировской области», «Распределительные сети газопровода в п. Дороничи Ленинского района г.Кирова» оформляются на основании разработанных схем газоснабжения населенных пунктов. Схемы газоснабжения вышеуказанных населенных пунктов выполнены согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующей газораспределительные сети организацией ОАО «Кировоблгаз», в соответствии с действующими нормативными документами СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». По вопросу разъяснения и применения на территории Кировской области п.4.2 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (актуализированная редакция) рекомендуем обратиться в эксплуатирующую газораспределительные сети организацию ОАО «Кировоблгаз». |

Директор                                                                                                             А. Ю. Чиликин