ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса на выполнение работ по теме:

«Схема теплоснабжения, газоснабжения и газификации г. Котельнич Кировской области»

| 1 Общие сведения |
| --- |
| 1.1 Полное наименование работы | «Схема теплоснабжения, газоснабжения и газификации г. Котельнич Кировской области» |
| 1.2 Стадия выполнения | Предпроектная документация |
| 1.3 Объект проектирования | Система теплоснабжения, газоснабжения и газораспределения города Котельнич |
| 1.4 Сроки выполнения работы | 5 месяцев с момента заключения договора |
| 1.5 Общие положения | Разработку систем газораспределения выполнить в границах действующего Генерального плана города Котельнич с учетом реконструкции систем теплоснабжения. Технические параметры системы газоснабжения города Котельнич определить с учетом потребности в газе попутных потребителей (н.п. Котельнического, Оричевского района влияющие на возможность поставки газа г. Котельнич). Разработку системы газоснабжения провести в соответствии с Р Газпром 035-2008 Рекомендации по составу и организации прединвестиционных исследований. Разработанная схема газификации и газораспределения г. Котельнич после рассмотрения и утверждения администрацией города является основанием для проектирования и строительства газопроводов и сооружений на них, а также присоединения к сетям потребителей газа. |
| 1.6 Расчетный срок проектирования | Принять в соответствии действующим Генеральным планом развития города Котельнич. |
| 1.7 Цель выполнения работы | Разработка вариантов реконструкции и технического перевооружения отдельных систем централизованного теплоснабжения города. Разработка схемы газификации и газораспределения города Котельнич, с целью обеспечения газом существующих и перспективных потребителей объектов теплоэнергетики, промышленности, коммунально-бытового сектора и населения. |
| 1.8 Основные этапы выполнения работ | Сбор и систематизация исходных данных. Краткая характеристика существующего состояния города и его развитие по этапам в соответствии с действующим Генеральным планом развития города Котельнич. Энергоаудит (укрупненный) систем теплоснабжения г. Котельнич. Технико-экономические предложения по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения г. Котельнич. Определение перспективной потребности города в газовом топливе теплоэнергетическими, коммунально-бытовыми, промышленным предприятиями и населением. Разработка схемы газораспределения г. Котельнич. Гидравлический расчет газопроводов, определение технических характеристик газораспределительной сети города, оптимального количества источников подачи газа, их месторасположения. Газоснабжение г. Котельнич. Предложения по этапам развития систем и объектов газоснабжения и газораспределения. |
| 1.9 Исходные данные для выполнения работ | Предоставляются Заказчиком в соответствии с перечнем исходных данных. |
| 1.10 Климатические условия | В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» |
| 2 Объем и содержание работ |
| 2.1 Сбор и систематизация исходных данных. | Формирование баз исходных данных, а также создание электронной модели для расчета перспективных режимов работы газовых сетей. |
| 2.2 Краткая характеристика существующего состояния города и его развитие в соответствии с действующим Генеральным планом. | Состав раздела: 1. Общая характеристика города, включая: географическое положение; климатические характеристики; административное деление; прогноз численности населения. 2. Развитие жилого сектора города: ретроспективный анализ темпов ввода, демонтажа и реконструкции жилых и общественных зданий; намечаемое развитие жилых и общественных зданий и сооружений на перспективу в соответствии с действующим Генеральным планом развития г. Котельнич. |
| 2.3 Энергоаудит (укрупненный) систем теплоснабжения г. Котельнич | Состав раздела: Анализ фактических тепловых нагрузок. Анализ технического состояния котельных и тепловых сетей. Анализ действующих тарифов на тепловую энергию. Выявление основных проблем и недостатков систем теплоснабжения. |
| 2.4 Технико-экономические предложения по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения г. Котельнич | Состав раздела: Определение и уточнение перспективных тепловых нагрузок потребителей централизованных систем теплоснабжения. Разработка вариантов реконструкции и технического перевооружения отдельных систем централизованного теплоснабжения города. Разработка технико-экономических предложений по реконструкции и развитию систем теплоснабжения города. |
| 2.5 Анализ существующей и перспективной потребности города в газовом топливе. | Состав раздела: Формирование баз данных по промышленным и бытовым предприятиям, существующим и предусмотренным Генеральным планом развития города. Расчет существующих и перспективных максимально-часовых расходов природного газа. Формирование адресного перечня городских перспективных потребителей природного газа по жилому сектору и расчет максимально-часовых расходов. Расчет годовых расходов природного газа населением, бытовыми и промышленными предприятиями на расчетный срок |
| 2.6 Разработка схемы городских газопроводов г. Котельнич | Состав раздела: Определение месторасположения газопроводов по категориям давлений для обеспечения газом всех предполагаемых потребителей; Гидравлические режимы работы газораспределительных сетей и определение оптимальных технических характеристик системы; Определение мероприятий по повышению надежности газоснабжения категорированных потребителей города; Предложения по вариантам развития системы и объектов газоснабжения и газораспределения с учетом перевода существующих потребителей на газ. Рекомендуемый вариант схемы газификации и газораспределения города Котельнич. Разработка технико-экономического обоснования предложений по развитию газораспределительной системы города. Согласование отчетных материалов. |
| 2.7 Газоснабжение г. Котельнич | Состав раздела: Анализ потребителей с целью определения этапности подключения. Разработка и выбор оптимального варианта газоснабжения г. Котельнич с учетом схемы газораспределения. Оценка капитальных вложений в строительство объектов системы газоснабжения на основе укрупненных показателей сметной стоимости строительства. Расчет эффективности инвестиций в строительство объектов системы газоснабжения. |
| 3. Требования к передаче отчетных материалов | Научно-техническая продукция предоставляется Заказчику в виде отчета, содержащего текст с необходимыми расчетами, схемами, графиками и диаграммами. Отчет оформляется согласно ГОСТа 7.32-2001 «Отчет о Научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Отчет о работе предоставляется Заказчику в электронном виде на магнитных или лазерных носителях (один экземпляр) и на бумажном носителе (четыре экземпляра). |
| 4.Согласование отчетных материалов | Отчетные материалы подлежат согласованию со следующими организациями: ОАО «Кировоблгаз»; Администрация городского округа г. Котельнич Кировской области; Администрации Котельничского и Оричевского районов Кировской области; ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». |

Начальная цена – 5 967 тыс.руб. с НДС.