Техническое задание на конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ

«Распределительные сети  газопровода в пгт Кумёны Кировской области»

Объект разбит на три пусковых комплекса:

1-й пусковой: газопровод среднего давления ориентировочной протяженностью – 3,31 км, ШРП № 2, № 3, № 8,  газопровод низкого давления ориентировочной протяженностью – 34,7 км;

2-й пусковой: газопровод среднего давления ориентировочной протяженностью – 2,1 км, ШРП № 1, № 5,  газопровод низкого давления ориентировочной протяженностью – 13,9 км;

3-й пусковой: газопровод среднего давления ориентировочной протяженностью  – 0,8 км, ШРП № 4, № 6, газопровод низкого давления ориентировочной протяженностью – 19,9 км.

По каждому пусковому отдельно выполнить: разделы согласно положения Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 ( ПЗ, ППО, ТКР линейного объекта; здания строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; ПОС; сводный сметный расчет(ССР)).

1.  Инженерные изыскания для проектирования  строительства.

2. Проектирование распределительного подземного газопровода среднего и низкого давления из полиэтиленовых труб.

3. Проектирование – привязка ШРП.

4. Предусмотреть производство работ методом ННБ через реку Кумёна в 1-ом, 3-ом пусковом.

5.Сметная документация (в том числе в электронном формате «А0» в ТЕРах Кировской области в соответствии с постановлением Правительства Кировской области № 60/350 от 26.07.2010); в ССР предусмотреть затраты на выполнение врезок, ПНР на ШРП, первичный пуск газа, технадзор, авторский надзор, затраты на подготовку территории под строительство).

6. Разработка раздела «Технические показатели объекта» для проведения аукциона  на строительно-монтажные работы

На весь объект в целом выполнить:

1. Сводный сметный расчет на все пусковые (общая ведомость ССР).

2. Разработка специальных разделов: ИТМ ГО и ЧС, ООС, пожарная безопасность.

3. Разработка декларации пожарной безопасности и при необходимости расчет пожарных рисков.

4. Согласование проекта со службами, выдавшими технические условия в которых закреплена обязанность последующего согласования проекта, с органами местного самоуправления, с ОАО «Кировоблгаз» и с органами местного самоуправления.

5.Сопровождение прохождения государственной экспертизы до получения положительного заключения государственной экспертизы.

Обязательные условия:

1.Наличие допуска СРО, дающего право на проектирование всех разделов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

2.Заключение договора на ведение авторского надзора за строительством в соответствии с федеральным законом № 116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3. Выезд на место размещения объекта в процессе разработки проектно-изыскательских работ.